## Slide 1: Лекция № 13
Тема: “Управление качеством и надежностью”

## Slide 2
Учебные вопросы:
1. Качество как объект управления
2. Порядок расчета показателей надежности изделий на этапе проектирования

## Slide 3: 1. Качество как объект управления

## Slide 4
Под управлением качеством продукции следует понимать установление обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции при ее разработке, производстве, эксплуатации или потреблении, осуществляемые путем систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество продукции.

## Slide 5: Задачи управления качеством продукции
планирование и прогнозирование качества продукции;
выбор оптимального варианта при проектировании новых видов продукции;
отработка нормативно-технических документов на новые виды продукции;
постоянный контроль качества продукции;

## Slide 6: Задачи управления качеством продукции
моральное и материальное стимулирование исполнителей;
поддержание и повышение качества продукции;
аттестация качества продукции;

## Slide 7: Задачи управления качеством продукции
анализ изменения качества продукции в процессе ее производства и эксплуатации;
отработка научно обоснованных правил эксплуатации продукции и состава ЗИПа;
введение и осуществление постоянной информации по качеству продукции.

## Slide 8
Качество технического задания
Качество технологического оборудования
Качество материалов
Качество труда
Качество изготовления
Качество проекта
Качество продукции
Составляющие качества продукции

## Slide 9: 2. Порядок расчета показателей надежности изделий на этапе проектирования

## Slide 10: Повышение надежности проектируемой техники достигается следующими мероприятиями:
упрощением схемных решений;
выбором наиболее надежных комплектующих элементов и других технических изделий;
разработкой схем с ограниченными последствиями отказов изделий;

## Slide 11: Повышение надежности проектируемой техники достигается следующими мероприятиями:
снижением механических нагрузок, облегчением электрического, теплового и других режимов работы изделий;
применением резервных элементов и подсистем, механизмов, блоков и др.;
стандартизацией и унификацией комплектующих элементов и изделий в целом;
применением элементов и объектов встроенного контроля;
автоматизацией проверок и оценок технического состояния исследуемых объектов.

## Slide 12: В техническом задании заказчика на разработку образцов техники задаются:
1) требуемая вероятность безотказной работы объекта при выполнении поставленной задачи Р( t );
2) наработка на отказ to;
3) требуемое значение коэффициента готовности Кг;
4) средние квадратические отклонения:
  - вероятности безотказной работы σ(Рt);
  - наработки на отказ σ(То);
  - среднего времени восстановления работоспособного состояния σ(Тв).

## Slide 13: Предприятием-разработчиком определяются следующие исходные данные:
1) интенсивность отказов изделий λо;
2) время работы элементов, составных частей в составе изделия при выполнении им поставленной задачи t;
3) среднее время восстановления работоспособного состояния изделий Tв;
4) средние квадратические отклонения:
  - интенсивности отказов изделий σ (λо);
  - среднего времени восстановления работоспособного состояния σ(Тв);
5) коэффициент эксплуатации Кэ, учитывающий влияние механических перегрузок (вибраций, ударов, линейных ускорений и др.);
6) коэффициенты, учитывающие влияние температуры окружающей среды, электрические нагрузки, влияние влажности на негерметизированную влагонезащищенную аппаратуру и т.д.

## Slide 14
Распределение показателей надежности может производиться между агрегатами, системами и машинами комплекса, совместно выполняющими поставленную задачу, и между отдельными составными частями (сборочными единицами) агрегатов, машин.

## Slide 15
Значения показателей надежности, заданные в ТЗ, могут быть распределены между составными частями машин, агрегатов следующими методами:
методом весовых коэффициентов;
методом минимальных затрат на изготовление агрегата.

## Slide 16: Метод весовых коэффициентов
Вероятность отказа i-й системы (сборочной единицы) qi(t) есть функция, зависящая от интенсивности отказов λi и времени работы t i, т.е. qi(t)=f(i,ti).
Так как суммарная интенсивность отказов системы является функцией числа элементов λi, то можно записать следующее выражение: qi(t)=f(ni,ti).

## Slide 17
Случай 1. Распределение вероятности отказа производится пропорционально количеству элементов, которое содержит каждая система, т.е.: qi(t)=f(ni).
Такое распределение осуществляется для систем, время работы которых в течение цикла незначительно отличается от продолжительности цикла t ц, т.е. t i ≈ t ц.

## Slide 18
При значении вероятности отказа системы, определяемом по формуле
qi(t) i,ti.
где λi - интенсивность отказов i -й системы, зависимость между вероятностью отказа qi(t) и количеством элементов в системе ni имеет линейный характер.
Значение весового коэффициента определяется по формуле
i=ni/nср
здесь ni- число элементов i- й системы; nср - среднее число элементов в одной системе (сборочной единице);
N - число сборочных единиц, составляющих агрегат (машину).
В этом случае вероятность отказа qi(t) i-й системы определяется по формуле:
qi(t)=iqср; qср=1- Pср(t);

## Slide 19
Случай 2. Распределение вероятности отказа производится пропорционально времени работы системы в течение цикла, т.е. qi(t)=f(ti).
Такое распределение осуществляется для систем, в которых число элементов примерно одинаково, т.е. n i ≈ n ср .

## Slide 20
Случай 3. Распределение показателей надежности осуществляется пропорционально количеству элементов и времени работы системы в течение цикла, т.е.
qi(t)=f(ni,ti).
Такое распределений осуществляется только в тех случаях, когда заранее известно количество элементов в отдельных системах и время их работы в течение цикла.