## Slide 1: Лекция № 15
Тема: “ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ”

## Slide 2: Учебные вопросы:
Общие положения
Диагностические параметры
Выбор выходных параметров для целей диагностики

## Slide 3: 1. Общие положения

## Slide 4
Диагноз (в переводе с греческого “диагнозис”) означает распознавание, определение. В медицине это определение состояния человека, в технике - определение состояния технического объекта.
В соответствии с ГОСТ 20911-89 различают понятие диагностики как отрасли знаний и как области практической деятельности. В первом случае используется термин “техническая диагностика”, во втором - “техническое диагностирование”.

## Slide 5
Техническая диагностика - это отрасль научно-технических знаний, сущность которой составляют теория, методы и средства определения технического состояния объекта в заданный момент времени, обнаружения и поиска его неисправностей.
Техническое диагностирование - это процесс определения технического состояния объекта диагностирования с определенной точностью без его разборки.

## Slide 6
Главной задачей технической диагностики является определение технического состояния объекта (машины) в требуемый момент времени.
При решении этой задачи, в зависимости от момента времени, при котором требуется определить техническое состояние машины, различают три взаимосвязанных и дополняющих друг друга направления:
- техническая диагностика, т.е. определение технического состояния машины, в котором она находится в настоящий момент;
- техническая прогностика, т.е. научное предсказание технического состояния машины, в котором она окажется в некоторый будущий момент;
- техническая генетика, т.е. определение технического состояния машины, в котором она находилась в некоторый момент времени в прошлом (в технической литературе часто вместо термина техническая генетика используется термин – ретроспекция).

## Slide 7
Направления технической диагностики

## Slide 8: При разработке теоретических основ в технической диагностике можно выделить следующие этапы:
изучение конструкции машины, и в особенности параметров, характеризующих техническое состояние машины;
выбор выходных параметров для целей диагностирования;
построение математической модели изменения технического состояния машины (изменение её структурных и диагностических параметров);
определение нормативных значений диагностических параметров;
разработка методов, средств и технологии диагностирования;
разработки методики постановки диагноза.

## Slide 9: 2. Диагностические параметры

## Slide 10
Диагностический параметр – это физическая величина, изменяющаяся адекватно (соответственно) структурному параметру, удобная для измерения и используемая для оценки технического состояния машин.

## Slide 12
Параметры рабочих процессов - это параметры, которые определяют собой рабочие функции, ради которых изготовлена данная машина. Применительно к автомобилю, в качестве диагностических используются следующие параметры рабочих процессов:
технико-экономические параметры (динамичность, сила тяги на ведущих колесах, расход топлива);
параметры тормозной эффективности (тормозные силы на ведущих колесах, тормозной путь, замедление автомобиля при торможении);
параметры ходовых свойств (боковая сила на управляемых колесах, выбег автомобиля);
экологические параметры (токсичность отработавших газов, дымность, шум, вибрация).

## Slide 13
Параметры сопутствующих процессов:
давление в рабочих объемах (величина давления, падение давления, перепад давления, пульсация давления и т.д.);
температура нагрева поверхности элементов автомобиля (температура, скорость нарастания температуры, разность температур и т.д.);
уровень вибрации и шума (частота, амплитуда, фаза, интенсивность звука, высота звука, тембр звука, громкость звука и т.д.);
электрические и магнитные характеристики и их изменения (сила тока, напряжение, мощность тока, электрическое сопротивление, емкость, магнитная индуктивность, магнитная проницаемость и т.д.);
физико-химический состав отработавших эксплуатационных материалов (процент содержания посторонних продуктов в эксплуатационных материалах, таких как моторные и трансмиссионные масла, выхлопные газы, охлаждающая жидкость и т.д.).

## Slide 14
Физические параметры, используемые в диагностике автомобиля, по физической сущности можно разделить на следующие группы:
геометрические (длина, площадь, плоский угол, телесный угол, кривизна линии, кривизна поверхности и др.);
кинематические (время, скорость, ускорение, угловая скорость, угловое ускорение, период, частота периодического процесса, фаза, объемный расход);
статические (масса, сила, давление).

## Slide 15
По объему и характеру информации диагностические параметры делятся на: а) общие (интегральные); б) поэлементные.
Общие параметры - это параметры, характеризующие техническое состояние объекта в целом. Они в большинстве случаев не дают сведений о конкретной неисправности машины.
Применительно к автомобильному транспорту к ним относятся: мощность на ведущих колесах, мощность двигателя, расход топлива, тормозной путь, вибрация, шум и т.д.
Поэлементные параметры - это параметры, которые указывают на вполне конкретную неисправность узла или механизма машины.

## Slide 16
Связь между структурными (U) и диагностическими (S) параметрами может быть однофакторной или многофакторной.

## Slide 17
При функциональной зависимости каждому значению структурного параметра соответствует конкретное значение диагностического параметра (S = f(u))

## Slide 18
При стохастической зависимости каждому значению структурного параметра (Ui) соответствует диапазон значений диагностического параметра (ΔSi)

## Slide 19
Многофакторная зависимость, это сложная зависимость между структурными и диагностическими параметрами. Она представляет собой зависимость одного или нескольких диагностических параметров от одного или нескольких структурных параметров, причем и структурные и диагностические параметры могут быть взаимозависимы между собой.
Многофакторная зависимость хорошо выражается структурно – следственными схемами

## Slide 20
Многофакторная зависимость, в ряде случаев, может быть выражена также и через диагностические матрицы
Диагностическая матрица представляет собой двухзначную
логическую модель, описывающую вероятностные связи между
структурными и диагностическими параметрами.

## Slide 21: 3. Выбор выходных параметров для целей диагностики

## Slide 22
Для того, чтобы выходной параметр мог использоваться в качестве диагностического, он должен удовлетворять требованиям однозначности и технологичности.
Требование однозначности заключаются в том, что все текущие значения диагностических параметров должны однозначно соответствовать значениям структурного параметра в интервале изменения технического состояния объекта диагностирования. Математически это требование определяется условием: dS/dU≠0, т.е. отсутствием перехода функции от возрастания к убыванию или наоборот.

## Slide 23
Технологичность - это возможность измерения выходного параметра с минимальными затратами труда и средств.
Технологичность определяется удобством подключения диагностической аппаратуры, простотой измерения и обработки результатов измерения. Характеризуется трудоемкостью и стоимостью диагностирования.

## Slide 24
При ситуации, когда один и тот же структурный параметр может быть оценен несколькими диагностическими, то выбор производится на основе следующих свойств диагностического параметра: чувствительности, стабильности, информативности и экономичности.

## Slide 25
Чувствительность диагностического параметра характеризуется скоростью его приращения (dS).
Оценивается чувствительность коэффициентом чувствительности: Кч=dS/dU.

## Slide 26
Стабильность диагностического параметра характеризуется наибольшим отклонением его величины от среднего значения, характеризующего рассеивание параметра при неизменных условиях измерения.
Чем меньше рассеивание, тем выше стабильность.
Происходит это в основном из-за ошибки метода диагностирования.
Нестабильность диагностического

## Slide 27
диагностический параметр № 2 более стабилен, чем диагностический параметр № 1 (ΔU1>ΔU2).

## Slide 28
Информативность – свойство, характеризующее достоверность диагноза и применяемое для параметров, имеющих многофакторную зависимость между собой.

## Slide 29
Экономичность – свойство, характеризующее стоимость оценки технического состояния машины с использованием конкретного диагностического параметра.
Чем меньше стоимость, тем параметр более предпочтителен.