## Slide 1: Вводная лекция по дисциплине «Надежность агрегатов и систем воздушных судов»
<number>

## Slide 2: 1. Предмет, цели и задачи дисциплины
<number>
Теория надежности не разрабатывает методы и средства поиска неисправностей в данном объекте — она располагает методами, позволяющими определять (на основе анализа статистической информации) вероятность возникновения отказов в совокупности одинаковых объектов.

## Slide 3
<number>
Техническая диагностика располагает методами, с помощью которых можно оценить состояние конкретного объекта. Вместе с тем многие задачи диагностики решаются на основе теории надежности.

## Slide 4
<number>
В структуру теории надежности входят разделы, которые могут изучаться как самостоятельные дисциплины:
математическая теория надежности;
физическая теория надежности (физика отказов);
прогнозирование работоспособности;
диагностика технического состояния;
теория контроля показателей надежности;
теория восстановления работоспособности.

## Slide 5
<number>
Любые технические устройства всегда изготавливали в расчете на некоторый достаточный для практических целей период экономически эффективного использования. Однако долгое время надежность не измеряли количественно, что значительно затрудняло ее объективную оценку.
Для оценки надежности использовали такие понятия, как «высокая надежность», «низкая надежность» и другие качественные определения.
Установление количественных показателей надежности и способов их измерения и расчета положило начало научным методам в исследовании надежности.

## Slide 6: 2. Этапы развития работ в области надежности
<number>
В нашей стране проблема надежности машин в концептуальном аспекте впервые была выдвинута и обсуждена на сессии Академии наук СССР в 1934 г.
На первых этапах развития теории надежности основное внимание было сосредоточено на сборе и обработке статистических данных об отказах изделий. В оценке надежности преобладал характер констатации количественных характеристик потока отказов на основании статистических данных.
Развитие теории надежности сопровождалось совершенствованием вероятностных методов исследования, таких как определение законов распределений наработок до отказа, разработка методов расчета и испытаний изделий с учетом случайного характера отказов и т. п.

## Slide 7
<number>
Увеличивающаяся сложность технических устройств, возрастающая ответственность функций, выполняемых техническими системами, повышение требований к качеству изделий и условиям их работы, возросшая роль автоматизации управления техническими объектами — основные факторы, определившие главное направление в развитии науки о надежности.
Машины становятся все более сложными, состоящими из десятков тысяч элементов. Если не принимать специальные меры по обеспечению надежности, любая машина практически окажется неработоспособной.

## Slide 8
<number>
Круг вопросов, входящих в компетенцию теории надежности, наиболее полно сформулировал академик А. И. Берг:
  Теория надежности устанавливает закономерности возникновения отказов и восстановления работоспособности системы и ее элементов, рассматривает влияние внешних и внутренних воздействий на процессы в системах, создает основы расчета надежности и предсказания отказов, изыскивает способы повышения надежности при конструировании и изготовлении систем и их элементов, а также способы сохранения надежности при эксплуатации.

## Slide 9
<number>
Этапы развития работ в области надежности некоторые зарубежные специалисты подразделяют на три этапа:
Первый этап - «карандашно-бумажный».
В этот период выполняли статистико-вероятностные описания наработок до отказа, основанные на экспоненциальном законе их распределения.
Моменты наступления отказа и их причины рассматривали как случайные события, обладающие фатальной неизбежностью, в отрыве от причин, вызывающих появление отказов.

## Slide 10
<number>
Второй этап - характеризовался широким развитием работ по экспериментальной оценке фактической надежности, сбору и обработке эксплуатационной информации о надежности. В результате осуществленных на этом этапе работ была пересмотрена концепция случайности причин отказов и их неизбежности, были объяснены многие случайные отказы и установлена взаимосвязь между конструкцией изделия, технологией изготовления и причинами отказов.
Информация о надежности изделий стала более полной, что позволило внести значительную ясность в сущность отказов.

## Slide 11
<number>
Третий этап - характеризуется как дальнейшим развитием математической теории надежности, так и сближением этой науки с техническими дисциплинами, приданием надежности инженерной направленности.

## Slide 12
<number>
Большинству работ на этом этапе присущи следующие принципы:
отказ от концепции случайности причин отказов и их неизбежности и связь отказов с конструктивно-технологическими факторами;
необходимость установления причин отказов, а не только констатация их случаев и числа;
отсутствие направленности методов промышленного контроля, действующих на предприятиях, на выявление дефектов, приводящих к отказам;
необходимость повсеместного перехода на контроль надежности в условиях изготовления.

## Slide 13: Современным концепциям организации работ в области на­дежности в большинстве стран придается конкретная практическая направленность. Так, в Японии издано специальное руководство для директоров фирм, в котором определен состав конкретных мероприятий при проведении работ в области надежности:
<number>
анализ причин отказов изделий-аналогов;
использование стандартизованных элементов;
упрощение конструкции системы (изделия);
устранение ошибок при конструировании и изготовлении;
постоянное изучение достигнутого уровня надежности;
обеспечение требуемого уровня надежности комплектующих элементов;
использование резервирования;
обеспечение легкости осмотра и технического обслуживания;
четкая регламентация в технических условиях режимов эксплуатации и функциональных ограничений;
установление условий хранения и максимально допустимой длительности хранения;
выбор необходимой упаковки, учитывающей удары и вибрации при транспортировании;
выбор субподрядчиков, поставляющих продукцию гарантированного качества, и контроль за их деятельностью;
учет времени выполнения изделием своих функций и регламентация допускаемого срока использования изделия;
точное соблюдение регламента технических обслуживаний.

## Slide 14
<number>
Отработка на надежность серийно изготавливаемых изделий должна включать в себя:
организацию сбора и обработки информации о надежности изделий в процессе эксплуатации;
организацию анализа рекламаций, претензий потребителей и данных служб гарантийного ремонта;
выявление составных частей, лимитирующих надежность изделий (слабых элементов);
установление причин отказов и повторяемости каждого из них;
выявление технологических параметров, оказывающих решающее влияние на надежность изделий и их комплектующих;
разработку и реализацию мероприятий по устранению причин наиболее часто повторяющихся отказов.

## Slide 15
<number>
Следует отметить, что теоретические и практические исследования в области надежности развивались по двум основным направлениям:
Первое направление связано с развитием математических методов оценки надежности, особенно применительно к сложным системам.
В этом случае на основе статистической обработки результатов наблюдений за отказами разрабатывают методы, обеспечивающие высокий уровень надежности путем оптимизации структуры сложной системы.
Это направление возникло в радиоэлектронике.

## Slide 16
<number>
Второе направление связано с изучением физических процессов старения (изнашивания, усталостного разрушения, коррозии, кавитации и др.). В этом случае разрабатывают соответствующие методы расчета на долговечность и применяют технологические способы, обеспечивающие необходимую надежность конструктивных элементов. Это направление возникло в машиностроении.

## Slide 17
<number>
Термин «диагностика» происходит от греческого слова diagnosticos — способный распознавать.
В настоящее время большинство исследователей определяют диагностику как науку о формах проявления отказов, методах и средствах определения техни<number>ческого состояния и прогнозирования ресурса работы технических устройств без их разборки.

## Slide 18
<number>
Диагностика включает в себя контроль технического состояния автомобиля, прогноз ресурса его безотказной работы и заключение о необходимых технических воздействиях на механизм.
Контроль состоит в сравнении показателей технического состояния механизма, выраженных диагностическими сигналами, с нормативами. На основании этого выявляют неисправности механизмов.
Прогноз ресурса — это определение возможности пробега автомобиля до очередной диагностики. Задача прогноза ресурса сводится к экстраполяции закономерности изменения работоспособ­ности объекта до достижения им предельного состояния, обусловленного технико-экономической целесообразностью дальнейшего использования.
Заключение включает в себя перечень необходимых воздействий на механизм как ремонтного (по результатам контроля), так и профилактического (по результатам прогноза) характера.