## Slide 1: Лекция № 10
Тема: СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

## Slide 2: Обработка информации об отказах машин
Основная информация об отказах машин должна содержать, как минимум, две величины:
1) наименование отказавшего элемента;
2) величина наработки, при которой произошел отказ.
Дополнительная информация типа: марка машины, её возраст, характеристика условий эксплуатации и т.д. предназначена для предварительной обработки информации, а именно разделения ее на группы и подгруппы в зависимости от поставленных целей.

## Slide 3
1) Предварительная обработка информации.
В задачи предварительной обработки входит систематизация отказов, исключение заведомо грубых погрешностей и неточностей, сортировка данных по возрастанию значений и получения вариационного ряда.
2) Разбивка значений наработки на интервалы.
Обычно для определения ориентировочного числа интервалов (К) используется зависимость: K=1+3,2·ln(n) или K<=5ln(n), где n – объём выборки.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ОСНОВНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТКАЗАХ.

## Slide 4
При определении количества интервалов рекомендуется ориентироваться на то, чтобы величина интервала Δx была удобной для расчёта, т.е. круглой цифрой.
В большинстве литературных источников рекомендуется выбирать следующее число интервалов:
при n ≥ 100 – k ≥ 15;
при 50 ≤ n ≤ 100 – 11 ≤ k ≤ 15;
при n ≤ 50 – k ≥ 5.

## Slide 5
3) Определение числа отказавших элементов в интервалах, среднего значения выборки, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации.
а) Среднее арифметическое значение. Среднее значение определяет такой показатель, как средняя наработка машины или его элемента до отказа, который определяется по формуле:
где li- наработка i-ой машины до отказа;
n - число машин, взятых под наблюдение;
l - средняя наработка машины до отказа.

## Slide 6
б) Размах. Понятие размаха в теории статистики используется в качестве меры рассеивания случайной величины.
Rм = ℓmax – ℓmin ,
где ℓmax - максимальное значение наработки при отказе;
ℓmin - минимальное значение наработки при отказе;
Rм – размах.

## Slide 7
в) Среднее квадратическое отклонение является также мерой рассеивания случайной величины. Среднее квадратическое отклонение наработки до отказа определяется:
В некаторах расчётах используется понятие дисперсии:
D ( e ) = σ 2 .

## Slide 8
г) Коэффициент вариации также характеризует рассеивание случайной величины с учетом средней величины наработки. Коэффициент вариации определяется по формуле:
Различают случайные величины с малой вариацией (V≤0.1), средней вариацией (0.1<V≤0.33) и большой вариацией (V>0.33).

## Slide 9
4) Определение для каждого интервала значений соответствующих показателей: статистической плотности распределения, статистической вероятности отказа.
Плотность вероятности отказа - вероятность отказа за малую единицу наработки при работе элемента (машины) без замены:
где dm/dℓ - элементная вероятность, с которой в любой момент времени могут произойти отказы при работе машины без замены; P′(ℓ) - производная от Р(ℓ).
Применительно к отказам машин, где имеет место восстанавливаемые и невосстанавливаемые изделия, вводятся дополнительные показатели:
- интенсивность отказов (для невосстанавливаемых изделий);
- параметр потока отказов (для восстанавливаемых изделий).

## Slide 10
Интенсивность (опасность) отказов – это вероятность отказов неремонтируемого изделия в единицу времени или наработки после определенного момента времени или наработки, при условии, что до этого момента отказ не возник. Интенсивность отказов определяется числом отказов в единицу времени, отнесенных к среднему числу элементов, исправно работающих в данный отрезок времени:
где m(Δℓi) - число отказов в течение интервала Δℓi;
N(ℓ) - число изделий работоспособных к моменту ℓ.
Примечание: плотность вероятности отказов отличается от интенсивности отказов тем, что плотность подсчитывается с учётом выбывания отказавших элементов из расчёта, а интенсивность не зависит от количества ранее отказавших элементов.

## Slide 11
Параметр потока отказов - это плотность вероятности возникновения отказа восстанавливаемого изделия, определяемая для данного момента времени или пробега:
где N - число восстанавливаемых объектов, находящихся под наблюдением;
m′ (Δℓi) - суммарное число отказов в интервале Δℓi (в общем случае m′ (Δℓi) ≠ m(Δℓi), т.к. восстанавливаемые объекты могут отказать несколько раз без их замены).

## Slide 12
Статистическая вероятность появления отказа представляет собой отношение числа случаев отказов к общему числу случаев:
где m(ℓ) - число отказавших элементов (машин) к моменту наработки ℓ.
Событие, противоположное вероятности отказа, носит название статистическая вероятность безотказной работы:

## Slide 13
5) Построение статистических функций распределения и гистограммы.
Наиболее исчерпывающей характеристикой надежности изделия является функция распределения вероятности безотказной работы или функция распределения вероятности отказа. Эти функции часто называют эмпирическими (статическими). По результатам испытаний рассматривают последовательность независимых наблюдений (например, отказов изделия). Если последовательность результатов наблюдений (например, наработок на отказ изделия) расположить в порядке возрастания l1<l2, ... <ln, то будет получен так называемый вариационный ряд длительности жизни изделия.
Построение статистической функции распределения выполняют путем суммирования отношения
последовательно от одного участка к другому.

## Slide 15
Оценку плотности вероятности отказов лучше всего производить, используя гистограмму.
Гистограмма строится следующим образом: после разбивки наработки на интервалы в каждом из этих интервалов определяется статистическая плотность (количество отказов в интервале) и её значения наносятся на график. Графическое изображение плотности вероятности отказов для нормального закона представлено на рис. 3.8.

## Slide 16
6) Подбор внешнего вида теоретического распределения
может осуществляться несколькими методами, но во всех случаях первоначально выдвигается так называемая нулевая гипотеза. Нулевая гипотеза – это соответствие экспериментального распределения случайных величин, одному из теоретических законов распределения.
1-й метод. Нулевую гипотезу можно принять на основе внешнего вида гистограммы. По внешнему виду гистограммы можно судить о законе распределения отказов. Для того чтобы эта оценка была более точна, необходимо, чтобы при построении гистограмм число интервалов было не менее пяти (k ≥ 5) (лучше 8 – 12), а число реализаций (отказов), попадающих в ближайшие интервалы от среднего значения – не менее десяти (mk ≥ 10). В этом случае, по внешнему виду гистограммы можно с достаточной точностью установить вид теоретического закона распределения.

## Slide 17
2-й метод. Нулевую гипотезу, в первом приближении, можно принять на основании коэффициента вариации статистического распределения, параметры которого указывают на один из теоретических законов распределения. Известно что:
- при V ≈ 0,1 ÷ 0,33 - случайные события (отказы) могут
быть описаны нормальным законом распределения:
- при V ≈ 0,33 ÷ 0,5 – логарифмически – нормальным
распределением;
- при V ≈ 0,65 ÷ 1,0 – экспоненциальным распределением.

## Slide 18
7). Расчёт параметров теоретического распределения.
Расчёт производится по формулам выбранного в качестве нулевой гипотезы теоретического закона распределения
8). Проверка правильности выбора закона распределения.
Для проверки соответствия статистического (экспериментального) распределения отказов выбранному теоретическому закону распределения существует несколько методик. Наиболее распространенной является методика проверки с использованием критерия согласия Пирсона (χ²):
где mi – статистическая частота отказов;
mim – теоретическая частота отказов.
Для проверки правильности выбора нулевой гипотезы необходимо сравнить расчётную величину критерия Пирсона с табличной, приведённой в специальных таблицах для расчёта показателей надёжности.
Если условие выполняется, то нулевая гипотеза принимается. В противном случае необходимо уточнить нулевую гипотезу, т.е. принять гипотезу о распределении случайной величины по другому закону и повторить процедуру её проверки.

## Slide 19
9). Оценка параметров распределения.
Статистические параметры распределения такие как: среднее значение, среднеквадратические отклонения и коэффициент вариации, рассчитанные на основе данных эксперимента, определены не совсем точно и требуют оценки. Точность их определения может быть оценена с помощью точечных и интервальных оценок.
Точечная оценка выражается одним числом, т. е. характеризует одно из возможных значений случайной величины, обычно наиболее вероятное (определяется как среднее арифметическое).

## Slide 20
Интервальная оценка – это область значений, где с определённой вероятностью может оказаться значение показателя надёжности. Если оценивается случайная величина, например: L и её граничные оценки равны LH и LВ, то вероятность того, что случайная величина L примет значения между LH и LВ или равна
им
называется двусторонней доверительной вероятностью, а область значений
двусторонним доверительным интервалом (см. рис. 3.10)

## Slide 21
Интервальная оценка выражается двумя числами, определяющими нижнюю и верхнюю границы интервала значений, в пределах которых с заданной вероятностью ожидается появление случайной величины.
Для расчета границ интервальной оценки необходимо задать двустороннюю доверительную вероятность ά:

## Slide 22
По заданному значению α определяют доверительный интервал Е.
Для нормального закона распределения случайных величин доверительный интервал Е, в первом приближении, определяется по формуле:
где Up – квантиль нормального распределения при заданной доверительной вероятности;
N – число объектов наблюдений, или
где tγ - коэффициент Стьюдента (определяется по специальным таблицам в зависимости от N и от заданной надёжности (γ))
10). Построение кривых теоретического распределения.
Зная закон распределения отказов и его параметры, строятся графики теоретического распределения