## Slide 1: Лекция № 11
Тема: Свойства надёжности. Количественные показатели свойств надёжности

## Slide 2
Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации, может включать:
а) безотказность;
б) долговечность;
в) ремонтопригодность;
г) сохраняемость.
Спецификой надежности является то, что она характеризует и позволяет оценить, насколько быстро происходит изменение качества изделия при эксплуатации. По словам Б.В. Гнеденко, надежность - это качество изделия, развернутое во времени.

## Slide 3
Безотказность. Показатели безотказности характеризующие качество профилактики
Безотказность - свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособность в течение установленного времени или наработки. Безотказность является основным и определяющим свойством надежности. Отличительная особенность безотказности от долговечности заключается в том, что безотказность оценивается динамическими показателями, зависящими от наработки.
Безотказность позволяет оценивать качество изготовления конструктивных элементов автомобиля и качество работоспособности системы профилактики. Осуществлять статистическое прогнозирование и планирование технических воздействий по их различным ступеням с учетом средств диагностики.

## Slide 5
Вероятность безотказной работы
Под вероятностью безотказной работы понимается вероятность того, что элемент или система будут выполнять заданные функции и сохранять параметры в установленных пределах в течение данного промежутка времени и при определенных условиях эксплуатации. Вероятность безотказной работы - это вероятность того, что за данный интервал наработки не произойдет ни одного отказа объекта. Иными словами, вероятность безотказной работы – вероятность того, что в данном интервале наработки все объекты будут работоспособны.

## Slide 6
Интенсивность отказов
Под интенсивностью отказов l(L) понимают число отказов в единицу времени, отнесенное к числу элементов, оставшихся исправными к началу рассматриваемого промежутка времени. При этом отказавшие элементы не заменяются.
Следовательно, интенсивность отказов показывает, какая доля от работающих в некоторый момент времени элементов отказывает в единицу времени после этого момента (для малых промежутков времени).

## Slide 7
Параметр потока отказов
Параметр потока отказов (средняя частота отказов) определяется как отношение числа отказавших в единицу времени элементов Dni к общему числу испытываемых элементов N0 при условии, что отказавшие элементы заменяются новыми:

## Slide 8
Продолжительность работы до первого отказа оценивается средней наработкой до отказа (тыс. км):
Рассмотренный показатель наиболее удобен для оценки надежности невосстанавливаемых элементов. По величине среднего времени безотказной работы можно судить о предполагаемом расходе элементов в течение заданной наработки. Однако этот показатель надежности не полностью характеризует время работы элемента, так как при большой неоднородности элементов индивидуальное время безотказной работы элемента может значительно отличаться от среднего времени безотказной работы данной совокупности элементов.

## Slide 9
Наработка на отказ
Удобным для практики критерием надежности восстанавливаемых систем является средняя наработка между отказами за определенный период эксплуатации, называемая наработкой на отказ. Наработка на отказ является мерой оценки качества проведения профилактических работ. Таким образом, если объект имеет суммарную наработку L и n отказов, то наработка на отказ определится из соотношения
При экспоненциальном распределении наработка на отказ равна среднему времени безотказной работы, т.е. L0 = Lcp.
Наработка на отказ является удобным для практики критерием надежности восстанавливаемых систем, так как при определении его в реальных условиях эксплуатации учитывает все факторы, влияющие на надежность.

## Slide 10
Долговечность. Показатели долговечности
Долговечность - свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе профилактики.

## Slide 11
Ремонтопригодность
Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и. неисправностей путем проведения ТО и ремонтов. Одной из важнейших свойств надежности является свойство ремонтопригодности которая позволяет создать нормативно-техническую базу по эффективному использованию материальных и трудовых ресурсов в процессе поддержания работоспособности АТС.
Ремонтопригодность является совокупностью свойств: эксплуатационной и ремонтной технологичности; контроле пригодности; доступности; легкосъемности и унификации.

## Slide 12
Свойства ремонтопригодности
Под эксплуатационной технологичностью понимается свойство конструкции автомобиля, характеризующееся приспособленностью к работам, связанным с процессом технической эксплуатации автомобилей, т.е. к подготовительно-заключительным и профилактическим работам: контрольно-осмотровым, заправочным, диагностическим, регулировочным, предупредительной замене агрегатов, узлов и деталей и т.д.
В основном понятие эксплуатационной технологичности относится к автомобилю в целом и является одним из важных потребительских свойств автомобиля.
Под ремонтной технологичностью понимается свойство автомобиля и его элементов, характеризующееся приспособленностью к ремонтным работам, осуществляемым при восстановлении их работоспособности. Так как автомобиль, его агрегаты, многие узлы и детали являются изделиями длительного пользования, то ремонтная технологичность также является одним из важных потребительских свойств.

## Slide 15
Методика оценки ремонтопригодности
Для оценки ремонтопригодности необходимо собрать экспериментальные данные: количество отказов и трудоемкость основных операций ремонта. В выборку включают определенное количество автомобилей одной марки и модификации, желательно одной партии выпуска с момента ввода их в эксплуатацию до капитального ремонта. На этапе обработки данные группируются по интервалам пробега, трудоемкости и по элементам, то есть по трем измерениям. Длина интервалов подбирается таким образом, чтобы обеспечивалась эффективность получаемых оценок показателей ремонтопригодности.