## Slide 1: Лекция №12
Тема: «Сложные системы и их свойства»

## Slide 2
Под системой подразумевается множество элементов, находящихся в отношениях и связи между собой, которое образует определенную целостность, единство.

## Slide 3
Важнейшим признаком системы является то, что составляющие ее элементы образуют во взаимосвязи единое целое с качественно новыми свойствами.
Различают три вида связей между элементами системы: механическую (когда связь между элементами осуществляется путем обмена усилиями), трофическую (обмен энергией) и сигнальную (обмен сигналами, информацией).

## Slide 4
Встречающиеся в практике системы весьма разнообразны, поэтому для создания общих принципов и методов исследования необходимо производить их классификацию по некоторым наиболее существенным признакам. Такими признаками являются:
целевое назначение,
целостность,
сложность,
степень неопределенности,
характер поведения,
степень адаптивности,
уровень организации,
управляемость,
характер развития,
область приложения и другие признаки.

## Slide 5
По сложности системы делятся на простые, сложные и большие.
Простой системой принято называть систему, которая не имеет разветвленной структуры (нельзя выделить иерархические уровни) и имеет небольшое число элементов.

## Slide 6
Сложной системой принято называть систему с разветвленной структурой и значительным количеством взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, являющихся простыми системами.
Большой системой принято называть целостную человеко-машинную систему с централизованным автоматизированным управлением, целенаправленно функционирующую и совершенствующуюся в условиях случайных и конфликтных ситуаций.

## Slide 7
Все многообразие систем, обслуживающих современное общество можно разделить на два основных типа:
системы типа «человек - машина»,
системы типа «человек - человек».

## Slide 8: Основные свойства систем
Целостность, выражается представлением о целенаправленности и единстве. Она обеспечивает выполнение всеми компонентами системы целенаправленной работы как единого целого для выполнения ее назначения в процессе взаимодействия с внешней средой.

## Slide 9
Эмерджентность определяет наличие у системы таких свойств, которые не присущи её отдельным элементам; эмерджентность, характеризует неаддитивность свойств системы, нелинейность связи между свойствами системы и составляющих её элементов.

## Slide 10
Иерархичность (подчинённость) определяется наличием трех категорий систем:
социальных,
организационных,
технических.
Первые находятся на высшем, вторые - на низшем уровне системной иерархии. В техническом плане иерархический характер структуры свидетельствует о том, что любая система может быть представлена как часть системы более высокого уровня иерархии.
Способом регулирования многоуровневой иерархии является управление. Управление делает необходимым постановку проблемы цели и целесообразного поведения.

## Slide 11
Конечность системы определяется наличием у неё границ. Граница есть то, что отделяет систему от других объектов. Это понятие многогранно. Оно относится не только к пространственным аспектам системы, но также и к временным, количественным и др. Конечность системы указывает на конечность потребных для её создания и функционирования ресурсов и, следовательно, на принципиальную реализуемость системы.

## Slide 12
Сложность системы определяется большим числом возможных состояний.
Под состоянием системы понимается интегральная характеристика, определяющая зависимость выхода системы oт её входа.

## Slide 13
Стоимость системы в известной мере характеризует её важность и сложность и определяет величину затрат (денежный эквивалент ресурсов), потребных для обеспечения её создания, производства и эксплуатации.

## Slide 14
Автоматизированность системы вытекает из её человеко-машинного характера, определяет сочетание в ней элементов принятия автоматических решений в тривиальных ситуациях с принятием решений человеком в тех случаях, когда обстановка нетривиальна и требует творческих решений.

## Slide 15
Риск и неопределенность характеризующие обстановку создания и использования системы связаны с неполнотой априорной информации о среде, системе и характере их взаимодействия.

## Slide 16: 2.Методы расчета сложных систем

## Slide 17: Последовательность расчета надежности сложной системы сводится к следующему:
Формулируется задание на расчет надежности, в нем должны быть указаны:
    назначение агрегата (системы), состав и основные сведения о функционировании;
    рассчитываемые показатели надежности и признаки отказа;
    условия, в которых работает (или будет работать) данный агрегат (система);
    требования к точности и достоверности расчетов, к полноте учета воздействующих эксплуатационных факторов.
Производится выбор и обоснование показателей надежности, по которым будет производиться оценка надежности элемента или системы в целом;
Разрабатывается или составляется структурная схема надежности (ССН);

## Slide 18: Последовательность расчета надежности сложной системы сводится к следующему:
Выбирается более рациональный метод расчета в соответствии с ССН;
Производится расчет и оценка точности полученных результатов;
Производится анализ полученных результатов и принятие решения.

## Slide 19
Под структурной схемой надежности понимается наглядное представление (графическое или в виде логических уравнений) условий при которых работает или не работает исследуемый объект.

## Slide 20
1
2
n-1
n
n
1
2
n-1
4
1
2
3
5
Структурные схемы надежности элементов

## Slide 21
Системой без резервирования называют такую систему, совокупность элементов которой позволяет выполнять заданные функции только при условии, что все элементы работоспособны.
Схемой такой системы, изображаемой графически, является последовательное (основное) включение элементов.

## Slide 22
Резервированной системой называют такую совокупность элементов, а которой часть элементов является избыточной по отношению к минимальной функциональной структуре системы необходимой и достаточной для выполнения ею заданных функций.
Схемой такой системы, изображаемой графически, является параллельное включение элементов.

## Slide 23: Последовательное соединение элементов.
;
.

## Slide 25: Параллельное соединение элементов
;
.

## Slide 27: Способы преобразования сложных структур:
Способ эквивалентных замен;
Разложение сложной структуры по базовому элементу;
Матричный способ преобразования структуры.

## Slide 28: Способ эквивалентных замен
Сущность способа эквивалентных замен заключается в том, что в цепи структуры узел сложной конфигурации заменяется на узел другой, более простой конфигурации, но при этом подбирается такие характеристики нового узла, чтобы показатели надежности преобразуемой цепи структуры сохранялись прежними.

## Slide 29
q13 q1 q3
b
a
c
c
b
a
1 3 1 3
q12 q32 q2
2 2
а – треугольника звездой б- звезды треугольником
Эквивалентные схемы замены соединений

## Slide 30
q1+q2-q1 q2= q12(q23+ q31- q23 q31);
q2+q3-q2 q3= q23(q31+ q12- q31 q12);
q3+q1-q3 q1= q31(q12+ q23- q12 q23).
Если пренебречь произведениями в результате решения системы уравнений можно записать
q1= q31 q12; q2=q23 q12; q3= q31 q23.

## Slide 31
Для обратного преобразования соединения элементов звездой в соединение элементов треугольником получаем следующие соотношения:

## Slide 32: Разложение структуры по базовому элементу
В основе данного способа лежит использование теоремы о сумме вероятностей несовместных событий.
Для преобразования сложных структур в параллельно-последовательные выбирают базовый элемент (или группу базовых элементов) и делают следующие допущения;
1) базовый элемент находится в работоспособном состоянии (поток жидкости, электрический ток, сигнал через него проходят)
2) базовый элемент находится в состоянии отказа (пропускная способность его равна нулю, электрический ток через него не проходит).

## Slide 33: Матричный способ преобразования структуры
В основе данного способа лежит составление матрицы состояний отказа рассматриваемой системы. Матрица составляется таким образом, чтобы число ее строк соответствовало числу возможных состояний отказа системы, а число столбцов - числу элементов в системе. В соответствии с сочетанием отказов элементов в системе, при которых наступает отказ системы, составляется структурная схема надежности.

## Slide 34
Э3
Э2
Э1
Э5
Э4
Логическая схема

## Slide 35
Э4
Э5
Э1
Э5
Э3
Э2
Э4
Э3
Э1
Э2
Структурная схема надежности