## Slide 1: Лекция № 2
<number>
Тема: “Надежность и качество машин ”

## Slide 2
<number>
Учебные вопросы:
Понятие качества. Классификация показателей качества.
Методы определения уровней качества. Оптимизация уровней качества.

## Slide 3: 1. Понятие качества. Классификация показателей качества.
<number>

## Slide 4
<number>
Качество изделий - это совокупность свойств, обуславливающих их пригодность удовлетворять определенные потребности.
Количественными характеристиками качества изделий являются уровень качества и показатели качества.

## Slide 5
<number>
Показатели качества изделий определяются той или иной совокупностью свойств: физических, геометрических, функциональных, а также технологическими признаками качества, например, отсутствием недопустимых дефектов типа нарушений сплошности, соответствием физико-химических свойств и структуры основного материала и покрытий требованиям НТД и др.

## Slide 6: Классификация показателей качества:
<number>
- показатели назначения;
- показатели приспособленности к эксплуатации и сохранению работоспособности;
- показатели надежности;
- показатели эргономичности;
- показатели удобства технического обслуживания, ремонта и хранения;
- показатели транспортабельности;
- показатели безопасности;
- показатели рациональности технико-экономических решений;
- показатели стандартизации и унификации;
- показатели технологичности;
- конструктивные показатели;
- экономические показатели.

## Slide 7: Различают показатели качества
<number>
Единичные;
Комплексные;
Обобщенные;
Интегральные.

## Slide 8
<number>
Единичный показатель качества изделия характеризует одно свойство изделия, комплексный - несколько свойств.
Под обобщенным показателем качества изделия понимается комплексный показатель качества, относящийся к такой совокупности свойств изделия, по которой принято для данного изделия оценивать качество.
Комплексный показатель качества, являющийся отношением суммарного полезного эффекта от эксплуатации изделия и суммарных затрат на его содержание или эксплуатацию, называется интегральным показателем качества изделия.

## Slide 9: Взаимосвязь показателей качества
<number>
Показатели качества
Комплексные
Интегральные
Обобщенные
Групповые
  Целевого
  назначения
Надежности
Надежности
  Целевого назначения
Единичные

## Slide 10
<number>
На этапах разработки, изготовления и эксплуатации изделий оценку уровня качества проводят в целях:
обоснования прогнозируемого и планируемого уровня качества изделий;
обоснования технических требований к изделиям в НТД;
изучения динамики изменения качества;
рациональной организации контроля качества и испытаний изделий.

## Slide 11: На этапе разработки изделий оценку уровня качества проводят в целях:
<number>
выбора оптимального варианта при создании новых изделий;
установления пригодности образцов для серийного изготовления.

## Slide 12: На этапе изготовления изделий оценку уровня качества проводят в целях:
<number>
подтверждения целесообразности дальнейшего изготовления изделий по утвержденной технологической и конструкторской документации и поставки заказчику;
определения целесообразности внесения изменений в конструкции и технологический процесс изготовления.

## Slide 13: На этапе эксплуатации изделий оценку уровня качества проводят в целях:
<number>
оптимизации режимов применения, технического обслуживания, транспортирования, хранения и ремонта изделий;
установления необходимости замены, переналадки и регулировки узлов, агрегатов и других составных частей изделий;
оптимизации состава ЗИП;
выработки рекомендаций по совершенствованию изделий или снятию их с производства.

## Slide 14: Выбор и определение показателей качества изделий проводится в такой последовательности:
<number>
анализ и всесторонняя характеристика изделий как объекта оценки качества;
выбор и обоснование показателей качества для конкретного изделия на основании проведенного анализа;
определение качества изделий в соответствии с существующими принципами квалиметрии.

## Slide 15
<number>
Для сравнения различных свойств изделий значения относительных показателей определяются в виде нормированных величин, которые получают как отношение отклонений параметров от средних (номинальных) значений к половине значения интервала допуска по формуле:
где хi - измеренные значения параметров;
xi min , xi max - предельно допустимые значения контролируемых параметров, задаваемых в НТД.

## Slide 16
<number>
Для параметров, на которые в НТД дается односторонний допуск (сопротивление изоляции, потребляемая мощность и т.д.), недостающие пределы определяются из следующих выражений:
при xi > xi min xi max=2 xi ср- xi min;
при xi < xi max xi min=2 xi ср- xi max
Средние значения контролируемых параметров xi ср берутся равными номинальным значениям параметров или определяются по статистическим данным.

## Slide 17
<number>
Обычно комплексные показатели качества изделий определяются как средневзвешенные значения исходных единичных показателей, при этом значение комплексных показателей существенно зависит от выбранной функциональной зависимости между отдельными единичными показателями. При допущении о взаимонезависимости единичных показателей qi комплексный показатель Q вычисляется по формуле:
где знаменатель п (число единичных показателей) введен для нормирования величины Q в пределах 0< Q<1

## Slide 18
<number>
Комплексный показатель качества может использоваться для оценки качества как отдельных, так и совокупности однотипных изделий. В последнем случае его значение вычисляется по формуле:
где N - количество однотипных изделий, для которых определены комплексные показатели Q j

## Slide 19: 2. Методы определения уровней качества. Оптимизация уровней качества.
<number>

## Slide 20
<number>
Методы оценки уровня качества изделий подразделяются:
Дифференциальные;
Комплексные;
Смешанные.

## Slide 21
<number>
При оценке степени соответствия уровня качества изделий требованиям конкретного потребителя, ТЗ, ТУ или стандарту целесообразно применять дифференциальный метод оценки.
При оценке изделия на соответствие совокупности лучших изделий-аналогов для установления уровня качества или количественной оценки качества целесообразен комплексный метод.
Смешанный метод оценки уровня качества изделий применяется тогда, когда наряду с комплексным показателем качества необходимо дополнительно учесть отдельные наиболее важные единичные показатели.

## Slide 22
<number>
Определение цели оценки
  Выбор номенклатуры показателей оцениваемого изделия и их коэффициентов весомости
Выбор базовых показателей
Выбор метода оценки
Выбор модели комплексного показателя
Расчет относительного показателя
Расчет комплексного показателя
Определение критериев оценки
Выработка и обоснование вариантов решений
  Проведение сопоставительного анализа результатов оценки по поставленной цели
Выработка критериев оптимальности
Принятие решения по результатам оценки
Порядок проведения комплексной оценки уровня качества изделий

## Slide 23: За базовые показатели могут быть приняты:
<number>
показатели перспективных (планируемых) изделий с учетом прогнозируемого уровня качества;
показатели конкретных изделий, выбираемых из всей совокупности лучших образцов-аналогов отечественного и зарубежного производства, представляющих предельный уровень качества на данный период;
показатели отечественного или зарубежного стандарта.

## Slide 24: Показатели качества перспективных (планируемых) изделий устанавливаются на основе:
<number>
анализа требований потребителя;
достижений науки и техники;
определяющих возможность выполнения задаваемых показателей качества;
анализа показателей качества экспериментальных изделий;

## Slide 25: Показатели качества перспективных (планируемых) изделий устанавливаются на основе:
<number>
- результатов прогноза научно-технического прогресса, условиями, определяющими возможность применения требований стандарта при выборе базовых показателей;
- наличие технико-экономических обоснований возможности и необходимости получения заданных в стандарте значений показателей уровня качества;
- представительность стандарта, т.е. наличие информации о том, что основная часть продукции выпускается по принятому стандарту.

## Slide 26: Уровень базовых показателей качества изделий определяется:
<number>
высшим достигнутым мировым или народнохозяйственным уровнем качества;
средним достигнутым мировым или народнохозяйственным уровнем качества;
оптимальным технико-экономическим уровнем качества;
перспективным народнохозяйственным или мировым уровнем качества.

## Slide 27: Рекомендации по выбору базовых показателей и метода оценки в зависимости от цели оценки
<number>
Цель оценки | Источник выбора базового показателя | Метод оценки
Выбор варианта решения при проектировании Испытания, в том числе госиспытания Аттестация продукции Исследования динамики изменения качества Контроль качества Планирование выпуска изделий | Перспективный образец, аналог, стандарт НТД, в том числе ТЗ, ТУ, стандарты, аналоги, карты технического уровня Стандарты, аналоги, карты технического уровня Показатели базового периода НТД Показатели базового периода, перспективный образец | Дифференциальный Дифференциальный, комплексный Дифференциальный, комплексный, смешанный Дифференциальный, комплексный Дифференциальный Дифференциальный, комплексный, смешанный