## Slide 1: Лекция № 3
<number>
Тема: “Объекты, рассматриваемые в области надежности ”

## Slide 2
<number>
Учебные вопросы:
Общие понятия.
Классификация технических систем. Основные состояния объекта (технической системы)

## Slide 3
<number>
В теории надежности используют понятия:
«объект»
«элемент»
«система»
а также другие обобщающие многочисленные понятия, встречающиеся в технике, например:
«машина»
«агрегат»
«узел»
«деталь»
«изделие» и др.

## Slide 4
<number>
Основной задачей теории надежности является изучение закономерностей возникновения отказов и неисправностей объекта и на базе результатов исследований — разработка мероприятий, направленных на обеспечение выполнения объектом заданных функций с наименьшими затратами.
Используемый в тексте термин «объект» является наиболее общим наименованием изделия, например автомобиля, оборудования или отдельной сборочной единицы.
Объект, предназначенный для самостоятельного выполнения заданных функций, будем называть системой.

## Slide 5
<number>
Любая система состоит из элементов. Например, самолет как техническая система включает в себя следующие элементы:
Планер
Силовая установка
Оборудование и управление

## Slide 6
<number>
Технические системы могут быть:
Невосстанавливаемыми
Восстанавливаемыми
Длительного времени работы
Короткого времени работы
Резервированными
Нерезервированными.

## Slide 7
<number>
Техническую систему называют невосстанавливаемой (неремонтируемой), если ее отказ приводит к неустранимым последствиям и систему нельзя использовать по своему назначению.
Работа после отказа невосстанавливаемой системы считается невозможной или нецелесообразной.

## Slide 8
<number>
Под восстанавливаемой (ремонтируемой) понимают систему, которая может продолжать выполнение своих функций после устранения отказа, вызвавшего прекращение ее функционирования.
Работа восстанавливаемой системы после отказа может быть возобновлена в результате проведения необходимых восстановительных работ.

## Slide 9
<number>
Существуют системы смешанного типа, у которых часть элементов может восстанавливаться, а другая — нет.
В зависимости от выполняемых функций различают системы длительного и системы короткого времени работы.
Резервированием (redundancy) называют способ повышения надежности путем включения резервных единиц, способных в случае отказа основного устройства выполнять его функции. Этот метод обладает большими возможностями получения заданных уровней надежности и имеет широкое практическое применение.

## Slide 10
<number>
В процессе эксплуатации объект может находиться в одном из следующих состояний: исправном, неисправном, работоспособном, неработоспособном и предельном.
Исправное состояние (исправность, good state) — состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и(или) конструкторской (проектной) документации.

## Slide 11
<number>
Неисправное состояние (неисправность, faulty state) — состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
Различают неисправности, не приводящие к отказам (нарушение лакокрасочного покрытия, износ покрытий кресел), и неисправности, ведущие к возникновению отказа (трещины металлоконструкций).
Поломки, не влияющие на безопасность полета, в авиации называются "отложенными".
Обычно такие отказы квалифицируются как БП (без последствий).
Вылет с этими неисправностями разрешен, но при этом командир корабля лично принимает решение - отправляться ли в рейс.
Список неисправностей, с которыми можно отправляться в полет, индивидуален для каждого самолет и четко прописан в инструкции, составленной конструкторами машины.
Четырехмоторному Ил-96 разрешен вылет с двумя неисправными реверсами при условии, если эти реверсы расположены на симметричных двигателях и если неисправность будет устранена не позже 13 летных часов. В той же инструкции допускается вылет Ил-96 и с тремя неисправными реверсами - но только без пассажиров и только до базового аэродрома.

## Slide 12
<number>
Работоспособное состояние (работоспособность, up state) — состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

## Slide 13
<number>
Неработоспособное состояние (down state) — состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характери­зующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

## Slide 14
<number>
Работоспособность и неработоспособность в общем случае могут быть полными или частичными. Полностью работоспособный объект обеспечивает в определенных условиях максимальную эффективность его применения.
Эффективность применения частично работоспособного объекта меньше максимально возможной, но значения ее показателей при этом еще находятся в пределах, установленных для такого функционирования, которое считается нормальным. Частично неработоспособный объект может функционировать, но уровень эффективности при этом ниже допускаемого.
Полностью неработоспособный объект применять по назначению невозможно.

## Slide 15
<number>
Предельное состояние объекта (limiting state) — состояние, при котором дальнейшая его эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.
В этом случае эксплуатацию прекращают из-за неустранимого нарушения требований безопасности или неустранимого ухода заданных параметров за установленные пределы, или неустранимого снижения эффективности эксплуатации ниже допустимой.

## Slide 16
<number>
Для восстанавливаемых объектов (автомобилей) переход в предельное состояние определяется наступлением момента, когда дальнейшая эксплуатация невозможна или нецелесообразна вследствие следующих причин:
становится невозможным поддержание его безопасности, безотказности или эффективности на минимально допустимом уровне;
в результате изнашивания и (или) старения объект пришел в такое состояние, при котором ремонт требует недопустимо больших затрат или не обеспечивает необходимой степени восстанов­ления исправности или ресурса.