## Slide 1: Лекция № 4
<number>
Тема: “Виды и характеристика отказов технических систем ”

## Slide 2
<number>
Учебные вопросы:
Переход объекта в различные состояния.
Методы повышения и поддержания надёжности машин

## Slide 3
<number>
Переход изделия из работоспособного состояния в неработоспособное осуществляется при наступлении такого события, как отказ.
Повреждение (damage) — событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении его работоспособности.
Отказ (failure) — событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.
Критерий отказа (failure criterion) — признак или нарушения работоспособного состояния объекта, установленные в нормативно-технической и(или) конструкторской документации.

## Slide 4
<number>
Восстановление (restoration, recovery) — это процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния.
Авария — событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или относительного уровня функционирования на другой, существенно более низкий, с крупным нарушением режима работы объекта. Авария может привести к частичному или полному разрушению объекта, созданию опасных условий для человека и окружающей среды.

## Slide 5
<number>
Классификация отказов

## Slide 6
<number>
Явный отказ (explicit failure) — отказ, обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования при подготовке объекта к применению или в процессе его применения по назначению.
Скрытый отказ (latent failure) — отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при проведении технического обслуживания или специальными методами диагностики.

## Slide 7
<number>
Сбой (Interruption) — самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора.
Ресурсный отказ (marginal failure) — отказ, в результате которого объект достигает предельного состояния.
Независимый отказ (primary failure) — отказ, не обусловленный другими отказами.
Зависимый отказ (secondary failure) — отказ, обусловленный другими отказами.

## Slide 8
<number>
Конструктивные отказы (design failure), возникшие в результате нарушения установленных правил конструирования;
Производственные отказы (manufacturing failure), причиной возникновения которых является нарушение установленного процесса изготовления или ремонта изделия;
Эксплуатационные отказы (misuse failure, mishandling failure), причиной возникновения которых является нарушение установленных правил или условий эксплуатации машины.
Деградационный отказ (wear-out failure, ageing failure) — отказ, обусловленный естественными процессами старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установ­ленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации.
В зависимости от причин возникновения отказа различают:

## Slide 9: По своей природе отказы могут быть:
<number>
случайные, обусловленные непредусмотренными перегрузками, дефектами материала, ошибками персонала, сбоями системы управления и т.п.;
систематические, обусловленные закономерными явлениями, вызывающими постепенное накопление повреждений: усталость, износ, старение, коррозия материалов и т.п.

## Slide 10: По характеру возникновения различают отказы внезапные, постепенные и перемежающиеся.
<number>
Внезапный отказ (sudden failure) характеризуется резким из­менением одного или нескольких заданных параметров объекта. Примером внезапного отказа является нарушение работоспособности системы зажигания или системы питания двигателя.
Постепенный отказ (gradual failure) характеризуется постепен­ным изменением одного или нескольких заданных параметров объекта. Характерным примером постепенного отказа является нарушение работоспособности тормозов в результате износа фрикционных элементов.
Перемежающийся отказ (intermittent failure) — многократно возникающий сбой одного и того же характера. Примером пере­межающегося отказа может служить ухудшение мощностных и топливно-экономических показателей двигателя из-за появления нагара в головке блока цилиндров. Этот отказ часто самоустраняется при длительной работе машины в тяжелом нагрузочном режиме. Другим характерным примером перемежающегося отказа является временное нарушение работоспособности двигателя из-за случайного попадания воды в бензин.

## Slide 11
<number>
По возможности дальнейшего использования объекта отказы могут быть полные или частичные.
Полный отказ исключает возможность работы объекта до его устранения.
При возникновении частичного отказа объект может частично использоваться.

## Slide 12
<number>
По признаку легкости обнаружения отказы бывают очевидные (явные) и скрытые (неявные).
По времени возникновения отказы подразделяются на приработочные, возникающие в начальный период эксплуатации, отказы при нормальной эксплуатации, износовые отказы, вызванные необратимыми процессами износа деталей, старения материалов и т.п.

## Slide 13
<number>
Перечень характерных отказов самолета и его элементов
1) трещины, деформации и разрушения, вызванные действием многократно повторяющихся в эксплуатации нагрузок и случаями чрезмерного нагружения летательного аппарата в эксплуатации,
2) коррозия н разрушения лакокрасочных и других видов защитных покрытий,
3) износ и люфты подвижных соединений, ослабление болтовых соединений, заклепочных швов, потертости элементов конструкции и другие виды механического износа,
4) старение деталей, изготовленных из органических материалов (стекла, пластмассы и др),
5) механические повреждения, вызванные небрежностью при техническом и коммерческом обслуживаниях, ремонте и другими случаями.

## Slide 14
<number>
Методы повышения и поддержания надёжности подразделяется на:
- конструкторские;
- технологические;
- эксплуатационные.
2. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ НАДЁЖНОСТИ МАШИН

## Slide 15
<number>
Повысить надёжность машины при её конструировании возможно либо путём создания новой конструкции машины, либо путём усовершенствования действующей
Создание новой конструкции машины - это один из основных путей повышения её надежности. Путём создания новой машины идут многие конструкторы. Если не удаётся сконструировать принципиально новую машину, то идут путём создания принципиально новых агрегатов, узлов и деталей для неё. Важным при создании новой машины является её повышенная надёжность по сравнению с предыдущей моделью.
Над усовершенствованием действующей модели конструкторы работают практически постоянно. По мере получения данных о надёжности машины конструкторы определяют «узкие» места в ней, т. е. определяют узлы, агрегаты, детали с наименьшей надёжностью; анализируют отказы этих элементов и разрабатывают конструктивные мероприятия по повышению их надёжности.

## Slide 16
<number>
Наиболее общими и часто применяемыми методами повышения надёжности элементов машины на стадии проектирования или усовершенствования являются методы резервирования.
Различают следующие методы резервирования:
- прочностное;
- структурное.
Прочностное резервирование применяется в основном для механических систем, в том числе и для самолета. Для повышения надежности машин в этом случае используют принцип избыточности. Суть его состоит в том, что запас надежности повышается за счет удаления области состояний изделия в эксплуатации от предельных значений.
Структурное резервирование заключатся в создании в конструкции машин дублирующих элементов. При выходе из строя одного из элементов машины дублёр выполняет его функции, и машина остаётся работоспособной, т.е. не прекращает свое работы. Это позволяет уменьшить вероятность отказа машины сразу на несколько порядков.

## Slide 17
<number>
В технической литературе структурное резервирование часто называют резервированием методом замещения (резервирование замещением).
Резервирование замещением подразделяются на:
- резервирование с не нагруженным резервом;
- резервирование с нагруженным резервом.
В машиностроении различают ещё и особые виды резервирования, это:
частичное резервирование, когда резервные агрегаты используются как рабочие в часы «пик».
условное резервирование с пониженными показателями, когда резервирование обеспечивает сохранение работоспособности, но с пониженными показателями;
- облегченное резервирование, когда резервные элементы до момента включения находятся в облегченном режиме работы и вероятность их отказа в этот период мала.