## Slide 1: Лекция № 5
Тема: “Показатели надежности”

## Slide 2
Показатель надежности (reliability measure) — количественная характеристика одного или нескольких свойств, составляющих надежность объекта.
Значения показателей надежности могут быть нормативными и фактическими и определяться расчетным методом (расчетный показатель надежности), по данным испытаний (экспериментальный показатель), по данным эксплуатации (эксплуатационный показатель) или путем экстраполирования (экстраполированный показатель).

## Slide 3
Для показателей надежности используются две формы представления: вероятностная и статистическая.
Вероятностная форма обычно бывает удобнее при априорных аналитических расчетах надежности.
Статистическая — при экспериментальном исследовании надежности технических систем. Кроме того, оказывается, что одни показатели лучше интерпретируются в вероятностных терминах, а другие — в статистических.

## Slide 4
Классификация показателей надежности
Классификация показателей надежности

## Slide 5
Существуют комплексные показатели, характеризующие несколько свойств, составляющих надежность объекта.
Единичный показатель надежности (simple reliability measure) — показатель надежности, характеризующий одно из свойств, составляющих надежность объекта.
Комплексный показатель надежности (integrated reliability measure) — показатель надежности, характеризующий несколько свойств, составляющих надежность объекта.

## Slide 6
Расчетный показатель надежности (predicted reliability measure) — показатель надежности, значения которого определяются расчетным методом.
Экспериментальный показатель надежности (assessed reliability measure) — показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным испытаний.
Эксплуатационный показатель надежности (observed reliability measure) — показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным эксплуатации.

## Slide 7
Экстраполированный показатель надежности (extrapolated reliability measure) — показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется на основании результатов расчетов, испытаний и (или) эксплуатационных данных путем экстраполирования на другую продолжительность эксплуатации и другие условия эксплуатации.

## Slide 8
Классификация свойств надежности машин и их элементов

## Slide 9
Надежность в общем случае — комплексное свойство, включающее такие понятия, как безотказность,долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.
Для конкретных объектов и условий их эксплуатации эти свойства могут иметь различную относительную значимость.
Безотказность (reliability, failure-free operation) — это свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.
Ремонтопригодность (maintainability) — это свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособности состояния путем технического обслуживания и ремонта.

## Slide 10
Долговечность (durability, longevity) — это свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
Сохраняемость (storability) — это свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции в течение и после хранения и (или) транспортирования.

## Slide 11
По области использования показатели надежности могут подразделяться на нормативные и оценочные.
Нормативными называют показатели надежности, регламентированные в нормативно- технической или конструкторской документации.
К оценочным относятся показатели, используемые для различных сравнительных оценок при научно-исследовательских и проектно-технологических разработках. К оценочным относятся фактические значения показателей надежности опытных образ­цов и серийной продукции, получаемые по результатам испытаний по данным эксплуатации.

## Slide 12
По области распространения показатели надежности подразделяются на индивидуальные и групповые.
К индивидуальным относятся такие показатели надежности, используя которые можно по результатам испытаний или эксплуатации делать вывод о соответствии или не соответствии данного объекта регламентированным требованиям по надежности.

## Slide 13
Показатели, на основе которых вывод о соответствии регламентированным требованиям можно делать только относительно некоторой совокупности (партии) изделий, называют групповыми. Как правило, индивидуальные показатели надежности являются одновременно и нормативными.

## Slide 14
Номенклатура показателей надежности