## Slide 1: Лекция № 6
Тема: «Критерии надежности невосстанавливаемых систем»

## Slide 2: Показатели надежности невосстанавливаемого элемента:
P(t) — вероятность его безотказной работы в течение времени t,
F(t) = 1 – P(t) — вероятность отказа в течение времени t;
Тcр — среднее время безотказной работы (средняя наработка до отказа);
f(t) — плотность распределения времени безотказной работы;
λ(t) — интенсивность отказа в момент времени t;
ʌ(t) — функция ресурса;
Грɣ — гамма-процентный ресурс, представляющий собой суммарную наработку, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью ɣ, выраженной в процентах.

## Slide 3
Вероятностью безотказной работы (reliability function, survival function) называется вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет, т.е. технический объект не откажет в течение времени t или что время ξ работы до отказа технического объекта больше времени его функционирования t:
Р(t) = Р(ξ> t).

## Slide 4
Вероятность безотказной работы имеет следующие достоинства:
характеризует надежность во времени, являясь интервальной оценкой;
определяет многие важные показатели техники, например эффективность, безопасность, живучесть, риск;
сравнительно просто вычисляется и определяется по статистическим данным об отказах техники;
достаточно полно характеризует надежность невосстанавливаемой техники.
Основной недостаток этого критерия — ограниченность применения. Вероятность безотказной работы характеризует надежность невосстанавливаемой техники или восстанавливаемой до первого ее отказа.

## Slide 5
Функцию P(t) часто называют функцией надежности. Плотность распределения наработки до отказа связана с вероятностью безотказной работы соотношением
По статистическим данным об отказах, полученным из эксперимента или эксплуатации, функция P(t) определяется следующей статистической оценкой:

## Slide 6
Гамма-процентная наработка до отказа (gamma-percentile operating time to failure) — наработка, в течение которой отказ объекта не возникнет с вероятностью γ, выраженной в процентах.
Средняя наработка до отказа Тср (mean operating time to failure) применяется к невосстанавливаемым техническим объектам и является численной характеристикой, равной математическому ожиданию наработки объекта от начала эксплуатации до первого отказа; определяется по общему правилу нахождения математического ожидания случайной величины:
Тср = М(ξ).

## Slide 7
Средняя наработка на отказ (наработка на отказ) Т0 (mean operating time between failures) применяется для восстанавливаемых объектов и определяется как отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки.

## Slide 8
Плотность распределения времени безотказной работы (частота отказов) f(t) — это плотность распределения случайной величины ξ наиболее полно характеризует надежность техники в данный момент (точечная характеристика). По ней можно определить любой показатель надежности невосстанавливаемой системы. В этом основное достоинство плотности распределения времени безотказной работы.
Статистически f(t) определяется отношением числа отказавших образцов техники в единицу времени к числу испытуемых образцов при условии, что отказавшие образцы не восполняются исправными:
f*(t)=

## Slide 9
Интенсивность отказов λ(t) (failure rate) — условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник.
Интенсивность отказов используют для характеристики безотказности невосстанавливаемых технических объектов и определяют как отношение плотности распределения к вероятности безотказной работы объекта:

## Slide 10
Интенсивность отказов характеризует долю изделий, отказывающих в единицу времени, начиная с момента времени t, отнесенную к числу изделий, работоспособных в момент t.
Интенсивность отказов оценивают по следующей формуле:

## Slide 11
Интенсивность отказов и вероятность безотказной работы связаны между собой зависимостью
P(t)= exp