## Slide 1: Лекция № 8
Тема: «Сбор, анализ и обработка эксплуатационных данных о надежности изделий»

## Slide 2
Учебные вопросы:
Цели и задачи сбора информации и оценки надежности машин
Принципы сбора и систематизации эксплуатационной информации о надежности изделий
Построение эмпирического распределения и статистическая оценка его параметров

## Slide 3: 1. Цели и задачи сбора информации и оценки надежности машин
Надежность машин и оборудования оценивают для определения их соответствия установленным требованиям путем сопоставления показателей долговечности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости исследуемого изделия с аналогичными показателями эталонного изделия.

## Slide 4
Основной целью сбора информации является своевременное обеспечение полных, объективных и достоверных данных о надежности машин и их элементов в эксплуатации.
Необходимым условием достижения поставленной цели является организация четкой системы сбора и обработки информации о надежности.

## Slide 5: Система сбора и обработки информации о надежности должна обеспечить:
своевременное получение полных, сопоставимых и объективных данных о надежности машин, работающих в различных условиях эксплуатации;
оперативную обработку статистических данных и представление результатов в форме, наиболее удобной для анализа надежности машин;
учет и координацию мероприятий по повышению надежности, проводимых разработчиками, заводами-изготовителями и эксплуатационными организациями.

## Slide 6
Характерной чертой эксплуатации машин является их использование в различных климатических зонах, дорожных условиях и при производстве работ различных видов. Срок службы основных элементов машин достаточно велик и составляет 5—10 лет.

## Slide 7: Результаты сбора и обработки информации о надежности машин и оборудования должны обеспечить возможность решения следующих задач:
нахождение причин возникновения отказов и неисправностей;
выявление деталей, сборочных единиц и комплектующих изделий, лимитирующих надежность машин;
установление и корректировку нормируемых показателей на­дежности машин и их элементов;
обоснование норм расхода запасных частей, структуры ремонтного цикла и периодичности проведения технического обслуживания и ремонтов машин;
выявление влияния условий и режимов эксплуатации на надежность машин;
определение экономической эффективности мероприятий по повышению надежности машин и их элементов.

## Slide 8
Основным источником информации о надежности автомобилей является специально организуемая подконтрольная эксплуатация или испытания в максимально приближенных к эксплуатационным условиях, оговоренных в нормативно-технической документации.
Подконтрольной эксплуатацией называют эксплуатацию заданного числа машин в строгом соответствии с требованиями технической документации, сопровождаемую контролем технического состояния основных элементов каждой машины специально подготовленным персоналом.

## Slide 9: 2. Принципы сбора и систематизации эксплуатационной информации о надежности изделий
Для всесторонней оценки надежности машин необходимо в результате сбора информации получить полные сведения об объекте исследования, условиях его эксплуатации, характере отказов и способах их устранения.
Основные сведения о машине приведены в техническом паспорте:
марка
завод-изготовитель
заводской номер
время изготовления
Категория
наработка до начала наблюдений

## Slide 10: Каждый отказ машины в процессе наблюдений должен характеризоваться такими данными, как:
наработка элемента до отказа
дата появления отказа
наименование или номер отказавшего элемента
характер и внешнее проявление отказа
предполагаемая причина его возникновения
способ и время устранения отказа.

## Slide 11: В общем случае для сбора и обработки информации о надежности предусмотрены следующие виды форм учетной документации:
первичные формы учета эксплуатационной информации;
формы-накопители эксплуатационной информации;
формы записи результатов анализа надежности.

## Slide 12: В зависимости от организации использования машин и ухода за их техническим состоянием различают:
подконтрольную эксплуатацию
нормальную эксплуатацию
рядовую эксплуатацию

## Slide 13
Нормальной эксплуатацией называют эк­сплуатацию, при которой соблюдают правила использования машин и ухода за ними, оговоренные в технической документации.
Рядовой эксплуатацией называют эксплуатацию, проводимую с отклонениями от требований технической документации, вызванными, например, необходимостью проведения работ в сжатые сроки или в особо сложных условиях.

## Slide 14: Основными методами сбора информации о надежности машин в эксплуатации являются:
инструментальный метод;
метод хронометража;
метод периодических наблюдений;
метод, основанный на анализе данных эксплуатационной и ремонтной документации.

## Slide 15
Инструментальный метод позволяет получить объективную информацию в наиболее полном объеме.
Информацию этим методом собирают, как правило, в условиях подконтрольной эксплуатации при испытаниях машин. В качестве технических средств сбора информации используют контрольно-измерительную аппаратуру и самопишущие приборы, устанавливаемые на исследуемой машине.

## Slide 16
Метод хронометража используют для определения чистого времени работы элементов машины.
Суть метода заключается в том, что специалист-хронометрист с помощью секундомера фиксирует моменты начала и окончания работы машины или отдельных ее элементов.
Для этого можно также использовать приборы, автоматически регистрирующие наработку исследуемых элементов машины.

## Slide 17
Метод периодических наблюдений применяют в тех случаях, когда установить постоянное наблюдение за машиной (или группой машин) невозможно из-за удаленности объекта.
Собирают информацию в этом случае на основании опроса водителей и результатов технической экспертизы, проводимой на автомобиле.

## Slide 18
Метод сбора информации, основанный на анализе данных эксплуатационной и ремонтной документации, применяют весьма широко.
При условии добросовестного заполнения технической документации и содержания ее в образцовом порядке с помощью этого метода можно получить исходные данные для определения всех основных нормируемых показателей надежности.

## Slide 19: 3. Построение эмпирического распределения и статистическая оценка его параметров
Статистическая функция плотности эмпирического распределения: 1 — гистограмма распределения случайной величины; 2 — кривая распределения случайной величины

## Slide 20
Каждой числовой характеристике случайной величины соответствует ее статистический аналог. Статистические аналоги будем обозначать теми же буквами, что и соответствующие числовые характеристики, но со звездочкой.
Для математического ожидания таким аналогом является среднее арифметическое наблюдаемых значений случайной величины
где ti — i-е значение случайной величины;
N — общее число значений.
Для статистического ряда среднее арифметическое находится из выражения
где Рi* — частота, Рi* = n/ N;
— значение, соответствующее середине i-го интервала; ni — число отказов.

## Slide 21
Для характеристики рассеяния таким аналогом является статистическая дисперсия случайной величины
или статическое среднее квадратичное отклонение
для статистического ряда
Статистический коэффициент вариации определяется по фор­муле

## Slide 22
При дальнейшей обработке необходимо решить вопрос о том, как подобрать для данных статистического ряда теоретическую кривую распределения, выражающую лишь существенные черты материала, а не случайности, связанные с недостаточным объемом экспериментальных данных.
Вид теоретического распределения, как правило, зависит от процессов, влияющих на изменение случайной величины. В некоторых случаях он выбирается просто по внешнему виду гистограммы. Найденные параметры эмпирического распределения подставляют в функцию теоретического распределения и рассчитывают вероятности появления случайной величины в интервалах (теоретические расчеты). Проверка согласованности экспериментальной и выравнивающей кривых часто производится по критерию Пирсона (критерию ).

## Slide 23
Распределение дает возможность оценить степень согласия теоретического и статистического распределения.
По значениям ti посредством таблицы нормального распределения устанавливают теоретические частоты. Критерий согласия находится с помощью зависимости
где к — число интервалов наработки; Р, — теоретическая частота случайной величины в интервале.

## Slide 24
Результат определения критерия записывается в таблицу. Таким образом, схема применения критерия при оценке согласия теоретического и статистического распределения сводится к определению:
меры расхождения (по формуле);
числа степеней свободы r = r(S+1)
где S — число параметров теоретического распределения;
табличного значения вероятности согласия Р.