## Slide 1: Лекция № 9
Тема: «Законы распределения времени наработки до отказа, наиболее часто используемые в теории надежности »

## Slide 2
Учебные вопросы:
Характеристика законов распределения
Доверительный интервал и доверительная вероятность

## Slide 3: Экспоненциальное, или показательное распределение.
Экспоненциальным законом распределения можно аппроксимировать время безотказной работы большого числа элементов.
В первую очередь это относится к элементам радиоэлектронной аппаратуры, а также к машинам, эксплуатируемым в период после окончания приработки и до существенного проявления постепенных отказов. Экспоненциальное распределение применяется в областях, связанных с «временем жизни»:
в медицине — продолжительность жизни больных,
в надежности — продолжительность безотказной работы системы,
в психологии — время, затраченное на выполнение тестовых задач.
Оно используется в задачах массового обслуживания, в которых речь идет об интервалах времени между телефонными звонками, или между моментами поступления техники в ремонтную мастерскую, или между моментами обращения клиентов.

## Slide 4
Ф(t) = 1 – е λt при t ≥ 0
Это распределение имеет один параметр , где Тср — средняя наработка элемента до отказа. Таким образом, параметр λ характеризует число отказов элемента в единицу времени и называется интенсивностью отказов (он имеет размерность времени).

## Slide 5
Плотность экспоненциального распределения задается как f(t)=λe-λt
Функция надежности P(t) = λe-λt определяет вероятность безотказной работы за время t. В данном случае интенсивность отказов есть величина постоянная (λ(t)=λ). Функция ресурса ʌ(t) для экспоненциального распределения является линейной, ʌ(t)=λt.

## Slide 6
Значение гамма-процентного ресурса определяется по формуле

## Slide 7
Экспоненциальное распределение выделяется среди других распределений свойством «отсутствия памяти».
Пусть X— время службы некоторого изделия с экспоненциальным законом распределения. «Отсутствие памяти» означает, что изделие, проработавшее время t, имеет такое же распределение, что и новое, только что начавшее работу. Математически это свойство выражается в виде следующего равенства:
Р(Х >t + x/X>t) = Р(Х > х)
для любых t, х ≥ 1.
Данное свойство как бы исключает износ и старение изделия.

## Slide 8: Числовые характеристики экспоненциального распределения выражаются через его параметр:
математическое ожидание М(X) = 1/λ, дисперсия D(X) =
среднее квадратическое отклонение
P(t) = e-λt
f(t) = λe-λt
При экспоненциальном законе отказов, между показателями надежности невосстанавливаемых систем существуют следующие зависимости:

## Slide 9: Нормальное распределение
Нормальное распределение (распределение Гаусса) определяется плотностью
< t < + ∞
и зависит от двух параметров — m и σ, которые являются соответственно математическим ожиданием и средним квадратическим отклонением времени безотказной работы элемента.

## Slide 10
Согласно закону больших чисел распределение всегда подчиняется нормальному закону, если на изменение случайной величины оказывают влияние многие примерно равнозначные факторы.
Нормальному распределению подчиняются ошибки измерения деталей, отклонения дальности полета снарядов и т.п. При большом времени работы элемента и наличии восстановления среднее число отказов имеет асимптотически нормальное распределение.

## Slide 11
Для нормального распределения функция надежности вычисляется по формуле
- функция Лапласа, значения которой приведены в таблицах
Отметим важное свойство нормального распределения: сумма независимых случайных величин, имеющих нормальное распределение, также распределена по нормальному закону. При этом параметры суммы выражаются через параметры слагаемых: математическое ожидание суммы равно сумме математических ожиданий, дисперсия суммы равна сумме дисперсий.

## Slide 12: Усеченное нормальное распределение
Усеченное нормальное распределение получается из нормально­го при ограничении интервала изменения случайной величины на промежуток (0, +∞). Плотность распределения записывается так же, как для нормального распределения, но с коэффициентом пропорциональности с:
Усеченное нормальное распределение зависит от двух параметров — т0 и σ0, где т0 — значение случайной величины, соответствующее максимальному значению f(t) и называемое модой, σ0 — среднее квадратическое отклонение. Коэффициент с определяется из условия нормирования:
oткуда

## Slide 13
Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение усеченного нормального распределения определяются через параметры m0 и σ0 по формулам
,
где

## Slide 14: логарифмически-нормальное распределение
В логарифмически-нормальном распределении логарифм случайной величины подчиняется нормальному закону с плотностью:
где μ и s — параметры распределения.
Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение определяются в соответствии с формулами
;

## Slide 15
Плотность логарифмически-нормального распределения описывается формулой
где a – параметр распределения

## Slide 16: Распределение Вейбулла
Распределение Вейбулла является достаточно универсальным, благодаря возможности варьирования двух его параметров. Оно характеризуется плотностью распределения вероятностей:
где α — параметр формы; β — параметр масштаба.

## Slide 17
Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение выражаются через параметры α и β следующим образом:
где Г — гамма-функция,
Универсальность распределения Вейбулла объясняется следу­ющим: при α = 1 распределение превращается в экспоненциальное; при α < 1 функции плотности и интенсивности отказов убывающие; при α > 1 интенсивность отказов возрастающая; при α = 2 функция λ(t) линейная и распределение Вейбулла превращается в распределение Рэлея с плотностью
при α = 3,3 распределение Вейбулла близко к нормальному.

## Slide 18
Наряду с логарифмически-нормальным распределением, распределение Вейбулла хорошо описывает наработку деталей по усталостным разрушениям, наработку до отказа подшипников, а также позволяет оценивать надежность деталей и узлов машин, в частности автомобилей и др.
Зависимости между показателями надежности в случае распределения Вейбулла имеют вид

## Slide 19
Интенсивность отказов для распределения Вейбулла при разных параметрах: 1 — при m = 200 ч и σ = 100 ч; 2 — при m = 200 ч и σ = 80 ч

## Slide 22: 2. Доверительный интервал и доверительная вероятность
Оценка неизвестного параметра а одним числом , как это было сказано ранее, называется «точечной». В ряде случаев требуется не только найти для параметра а подходящее численное значение, но и оценить его точность и надежность. Требуется знать, к каким ошибкам может привести замена параметра а его точечной оценкой и с какой степенью уверенности можно ожидать, что эти ошибки не выйдут за известные пределы. Такого рода задачи особенно актуальны при малом числе наблюдений, когда точечная оценка а в значительной мере случайна и приближенная замена а на может привести к серьезным ошибкам. Для оценки точности и надежности параметра а используют так называемый доверительный интервал и доверительную вероятность.